## Slide 1
姓名:吳建凱
學歷:台北科技大學
工業工程與管理研究所
經歷:矽品精密工業股份有限公司
明碁材料股份有限公司
現職:聯鑫資源科技有限公司
豐華國際貿易有限公司
台灣環保流程與現況

## Slide 5
國內有關環境產品推動之分工
行政院永續發展委員會
節約能源(經濟部能源局)
節約用水(經濟部水利署)
綠建築(內政部建研所)
環保產品驗證
節能標章 (能源局)
碳標籤 (環保署)
省水標章 (水利署)
綠建材標章 (建研所)
綠色設計與清潔生產及綠色供應鏈(經濟部技術處、工業局)
綠色消費(環保署)
環保標章 (環保署)

## Slide 6
類別 | 發證單位及核發條件 | 標誌
第一類 | 環保署(符合規格標準) | 環保標章
第二類 | 環保署(非第一類項目，符合再生材質可回收、低污染或省能源) | 無(發給證明文件)
第三類 | 1.經濟部能源局(符合規格標準) | 省能標章
 | 2.經濟部水利署(符合規格標準) | 節水標章
 | 3.內政部建研所(符合規格標準) | 綠建材標章
其他 | 環保署(生命週期中產生的二氧化碳排放當量) | 碳標籤
國內環境保護產品分類
Notes: 6

## Slide 7
國內環保產品使用標章比較
種類 | 省資源 |  |  | 可回收 | 低污染
 | 節能 | 省水 | 省材料 |  | 
節能標章 |  |  |  |  | 
省水標章 |  |  |  |  | 
綠建材標章 |  |  |  |  | 
環保標章 |  |  |  |  | 

## Slide 12: 事業廢棄物管制架構
廢棄物產源
清除機構
共同清除機構
處理機構
共同處理機構
委託或共同
廢棄物產源同公司不同子廠
自行處理
再利用機構
再利用
境外處理
流向管制
源頭管理
最終處置場

## Slide 13
廢棄物產源
清除機構
處理機構
前段三聯單
後段三聯單
清除前申報
前段三聯單—收受廢棄物後24小時內及處理完成日申報
後段三聯單—清除前申報
收受廢棄物後24小時內申報
最終處置機構
接收廢棄物後48小時內申報
上網申報作業
48小時清運至處理機構
84小時產源上網確認聯單內容
24小時內改
為正確內容
30日內完成處理

## Slide 14
聯單編號
S765432109300013
2730印刷電路板製造業
中間處理後產物流向
最終處置
事業
清除者
處理者
S7654321大發股份有限公司
T4395018一定清環保公司
E4800444燒得淨焚化廠
高雄縣鳳山市鳳仁路９４號
屏東縣屏東市崇蘭里清美巷五號
高雄市楠梓加工區新經一路11號
事業機構申報內容
清除機構申報內容
處理機構申報內容
廢棄物清除出廠之實際清運日期
930129
實際清運日期
年 月 日
實際收受日期
年 月 日
廢棄物清除出廠之實際清運時間
2200
實際清運時間
時 分
實際收受時間
時 分
廢棄物清除出廠之實際清除機具車(船)號
733-QL
實際清運機具車(船)號
清除者至處理廠實際清運機具車(船)號
序號
原廢棄物代碼
廢棄物清除出廠之實際廢棄物重量(公噸)
是否過磅：
☑是，☐否
是否有轉運：☐否，☐是
實際收受廢棄物重量(公噸)
是否過磅：☐是，☐否
轉運時間
年 月 日 時 分
轉運車(船)號
實際清運廢棄物重量(公噸)
是否過磅：☐是，☐否
1
A-7201 鋼鐵工業鋼材加工之廢酸液(成份：六價鉻、鉛)
5
2
B-0220 汞＜毒性化學物質第一類＞
1
3
C-0110污染防治設施或製程產生之含銅污泥(總銅)
1
廢棄物總重量(公噸)
7
廢棄物描述
序號
製造程序
原廢棄物代碼
物種
物理性質
有害特性
有害成分
清理方式
容器數量
顏色
1
印刷電路板製造程序
鋼鐵工業鋼材加工之廢酸液(成份：六價鉻、鉛)
廢酸
泥狀
表列製程有害
易燃性
銅及其化合物
六價鉻化合物
化學處理
1
黑
2730-001
A-7201
2407
p
H01+H06
I1202+I1205
D02
2
印刷電路板製造程序
汞
電鍍製程污泥
液狀
腐蝕性
無機氰化物
化學處理
1
黑
2730-001
B-0220
0914
L
H05
I4108
D02
3
廢水處理
污染防治設施或製程產生之含銅污泥(總銅)
無機污泥
泥狀
溶出毒性
銅及其化合物
焚化處理
1
黑
0000-008
C-0110
0915
p
H04
I1209
D05
事業S7654321
大發股份有限公司
承辦人
清除者T4395018
一定清環保公司
承辦人
處理者 E4800444 燒得淨焚化廠
承辦人
(蓋章)
(簽章)
(蓋章)
(簽章)
(蓋章)
(簽章)
行政院環境保護署事業廢棄物管制中心
事業廢棄物委託共同處理管制遞送三聯單
備註：1. 事業申報遞送三聯單廢棄物重量不論是否過磅，皆應申報其重量，而清除者及處理者接受廢棄物若有過磅，則應於遞送三聯單書寫過磅重量
及上網申報該重量，若未過磅，則免於遞送三聯單書寫過磅重量及上網申報該重量。
2. 廢棄物申報重量為扣除包裝材之淨重，若包裝材合併處理者則重量得合併申報。
3. 用印原則：事業、清除者、處理者蓋章處應配合以公司章進行遞送聯單蓋章作業，惟得刻用「網路申報專用章」報地方主管機關核備後取代
公司章。

## Slide 18
https://youtu.be/UJmPGZvy6kI
https://youtu.be/xGJ94JdFEog